## Slide 1: Alimentador automatizado para animais domésticos
Introdução a Sistemas Embarcados
Edwino A. L. Stein
P. Daniel S. Gohl

## Slide 2: Motivações
Nos dias atuais é muito complicado ter um animal de estimação;
  Viagens e dias corridos;
O animal fica desamparado e sem cuidados;
Animais com alimentação desregulada;

## Slide 3: Proposta
Sistema embarcado que permite armazenar a ração em um reservatório e servi-la ao animal através restrições de tempo e presença através de etiquetas RFID, além de um gerenciamento remoto através de uma interface web das funções do sistema e nível de ração no reservatório.

## Slide 4: Projeto
Projetado para operar em um Arduino Uno;
Contagem de tempo;
Comunicação serial;
Sensores:
  Leitor de etiquetas RFID;
  Sensor ultrassônico;
Atuador:
  Micro servo motor;
Outros:
  LED;
  Push Button

## Slide 5: Modelagem

## Slide 6: Big Picture

## Slide 7: Protótipo
Reservatório:
  Capacidade: ~2,5 Kg
  Material: Cano PVC 150 mm;
  Reduções de 150 mm para 100 mm e de 100 mm para 75mm;
  Altura: ~34 cm;
Válvula de ração:
  Material: Cano PVC 75 mm;
  Ângulo de abertura: ~40 graus;
Outros:
  Suporte de metal;
  Parafusos;
  Porcas;

## Slide 8: Componentes Utilizados
Leitora RFID RFID-RC522;
Sensor Ultrassônico HC-SR04;
Micro Servo 9g;
LED Azul;
Push Button;
Protoboard;
Jumpers;

## Slide 9: Esquema de conexão

## Slide 10: Avaliação Experimental
Vantagens:
  Automatização da alimentação do animal de estimação;
  Gerenciamento remoto;
  Configuravel;
  Sensor ultrassônico faz leituras relativamente precisas;
  Leitura de etiquetas RFID rápidas e confiáveis;
Desvantagens/Limitações:
  Válvula de ração pode travar;
  O micro servo necessita realizar um relativo grande esforço;
  Sensor RFID opera com curtas distâncias;
  Apenas com uma etiqueta RFID por vez;
  Comunicação serial do Arduino com o computador é instável e lenta;

## Slide 11: Demonstração do Protótipo

## Slide 12: Obrigado